ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БРАЖНОЙ КОЛОННЫ С КОЖУХОТРУБНЫМ СЕКЦИОННЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

«ШАНС»

Кожухотрубная секционная бражная                       колонна

«ШАНС»

Паспорт - руководство по эксплуатации

КБК «ШАНС» предназначена для перегонки жидких смесей с последующим охлаждением и получением дистиллята и ректификата (дистиллированной воды и крепких алкогольных напитков). 
                  Основные технические характеристики.
     1. Аппарат произведен из нержавеющей стали марки AISI 304/430, разрешенной для использования в пищевой промышленности;
     2. Производительность аппарата зависит от крепости дистиллируемой жидкости (браги):
          - при дистилляции воды - до 3000 мл/час
          - при дистилляции спиртосодержащей смеси (браги) - до 4000 мл/час
          - при повторной дистилляции спиртосодержащей смеси – до 5000 мл/час
     3. Аппараты выпускаются в исполнении с кламповым креплением. 
     4. Для перегонки можно использовать все виды плит от газовых до индукционных. 
     5. Все соединения абсолютно герметичны, проварены аргонно-дуговой сваркой.
    6. Диаметр горловины бака не менее 350 мм позволяет свободно очищать его после перегонки.
     7. Дефлегматор аппарата и наполнение сеткой РПН позволяет спиртовым парам проходить  двойную очистку от вредных примесей (эфирных масел) и быть готовым к употреблению после первой перегонки.
     8. Имеющийся в наличии электронный термометр предназначен для соблюдения необходимого температурного режима перегонки.
                      Устройство и комплектация КБК «БУРАН».
  1. Перегонный куб
  2. Крышка горловины бака с хомутом
  с силиконовой прокладкой
  и установленным аппаратом для перегонки.
  3. Спускной предохранительный клапан.
  4. Штуцер под электронный термометр.
  5. Ручки с держателями.
  6. Направляющий ствол с наполнением из РПН (2 скрутки по 50 см) и                                                                                                                                                                                    укрепляющим дефлегматором.
  7.Сливной кран
  8. Кожухотрубный секционный холодильник (5 трубок диаметр 8мм).
  9. Штуцер подвода охлаждающей жидкости к дефлегматору.
10. Штуцер вывода охлаждающей жидкости из дефлегматора.
11. Штуцер отвода охлаждающей жидкости из холодильника.
12. Штуцер подачи охлаждающей жидкости в холодильник.
13. Штуцер отбора готового продукта.
14. Хомут зажимной клампового соединения.

Приступая к работе, пользователь тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами соблюдения техники безопасности

Подготовка к работе и процессы перегонки.
1. Перед первым применением тщательно промыть аппарат, либо провести кратковременную дистилляцию воды.
2. Залить перегоняемую жидкость в перегонный бак (1) и закрыть емкость крышкой с силиконовой прокладкой Хомутом, далее установить аппарат и затянуть хомутом (2).
3. КБК «ШАНС» может работать минимум в двух режимах. Первый вариант однократная дробная перегонка из браги (оптимально для фруктово-ягодных браг).Второй вариант это двойная перегонка (оптимально для сахарной браги солодового сусла). Здесь мы с максимальной скоростью перегоняем брагу не отделяя хвостовых и головных фракций. Температура на градуснике должна быть в районе 97-98 градусов Цельсия. Затем полученный продукт перегоняем с отсечением головных и хвостовых фракций.     4. На рисунке представлен аппарат на резьбовом соединении. ВАЖНО! Подача охлаждающей жидкости к холодильнику(8) обязательно должна производиться через нижний штуцер (12). В противном случаи холодильник не сможет работать эффективно. Приступайте к нагреву. По достижении температуры 60-70 градусов Цельсия включайте подачу охлаждающей жидкости в холодильник. 
5. Подсоедините силиконовый шланг к штуцеру отбора (13).                                                                                     
6. Электронный градусник устанавливается на штуцер (4) с помощью силиконового шланга. Желательно чтобы термометр входил в колонну на глубину не более 2 см.

ОТСЕЧЕНИЕ ГОЛОВНЫХ ФРАКЦИЙ.

Используйте мерный цилиндр для отбора головных фракций. За несколько минут до кипения( 2-3), из холодильника начнут капать первые капли. Когда наступит кипение в баке, температура выровняется до 76-78 градусов по Цельсию. Необходимо уменьшить нагрев, чтобы капало потихоньку, примерно 1-5 капель в секунду. Замеряем головных фракций 10% от предполагаемого выхода. То есть если  изначально у нас 6 литров спирта сырца крепостью 40%, то содержание абсолютного спирта получается: 6л/100%Х40%= 2,4л. Отсечь головных фракций нужно 10%: 2,4л/100%Х10% = 0,24л

ОТБОР ТЕЛА

Необходимо увеличить нагрев. Отбор основного продукта нужно производить до температуры 85 градусов Цельсия. При температуре 85 градусов Цельсия и расходе воды 0,4-0,8 литров в минуту продукт почти перестает капать. Это значит что тело закончилось и баке остались хвосты. 
                              Меры техники безопасности.
                                   Категорически запрещается:
1. Нагревать аппарат при отсутствии беспрерывного потока охлаждающей воды.
2. Допускать полное выкипание перегоняемой жидкости (браги). 
3. Перегонять жидкости с температурой кипения более 100  С, а также имеющие в своем составе легковоспламеняющиеся компоненты (ацетон, спирт и др.).
4. Допускать детей к работающему аппарату.

5. При повторной перегонке используемый продукт не должен иметь крепость более 40%. 
     Во время всего процесса дистилляции необходимо иметь рядом емкость с водой в количестве, достаточном для гашения возможного возгорания. 
                              Гарантийные обязательства.
     Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента продажи товара. В течении гарантийного срока неисправности устраняются производителем бесплатно.
     Претензии к качеству товара не принимаются в следующих случаях:
     - несоблюдении потребителем правил эксплуатации и использовании аппарата не по назначению;
     - небрежного хранения и транспортировки;
     - при самостоятельной разборке и переделки элементов аппарата;
     - при отсутствии настоящего паспорта-руководства с указанием даты продажи.

     Данный аппарат не предназначен для промышленного использования с      целью извлечения материальной выгоды.

Наименование аппарата ______________________________________
Дата продажи  аппарата ______________________________________ 
Продавец___________________________________________________